## Slide 1: Valutazione del consumo energetico di Large Language Model in dispositivi dell’Internet delle Cose
Tesi di Laurea in
Ingegneria Informatica
Candidato
Dario Guidi
Relatore
Prof. Alessio Vecchio
Notes: Buongiorno. Presento la mia tesi: la valutazione del consumo energetico di Large Language Model quantizzati eseguiti localmente su un dispositivo dell’Internet delle Cose, il Raspberry Pi 5. Relatore il professor Alessio Vecchio.

## Slide 2: Introduzione e Problema
I Large Language Model si stanno diffondendo rapidamente, ma comportano consumi energetici elevati. Eseguirli localmente su dispositivi edge/IoT, grazie alla quantizzazione, è una via verso un’IA più sostenibile (Green Edge AI).
Problema
  Un dispositivo a risorse limitate come il Raspberry Pi 5 può eseguire LLM quantizzati in modo efficiente? E con quale compromesso tra consumo energetico, qualità delle risposte e latenza?
Dario Guidi 2
Notes: I modelli linguistici di grandi dimensioni sono ormai ovunque, ma consumano molta energia. Un’alternativa al cloud è eseguirli direttamente sui dispositivi edge, vicino all’utente: più privacy, meno latenza, meno dipendenza dalla rete. Questo è possibile grazie alla quantizzazione, che riduce la precisione dei pesi. La domanda della tesi è: un piccolo dispositivo come il Raspberry Pi 5 riesce davvero a eseguire questi modelli in modo efficiente, e a quale prezzo in termini di energia, qualità e velocità?

## Slide 3: Procedura sperimentale
6 modelli quantizzati
  qwen 1.5B, gemma 2B, Llama 3B — a 4 e 8 bit — eseguiti con llama.cpp
Consumo misurato dal PMIC
  potenza letta dai 12 rami interni del Raspberry Pi 5, senza strumenti esterni
5 benchmark
  CommonsenseQA, BIG-Bench Hard, TruthfulQA, GSM8K, HumanEval: energia, qualità e latenza
Due campagne di misura
  A: confronto tra i modelli (2 thread); B: effetto del parallelismo (1, 2, 4 thread)
Dario Guidi 3
Notes: Ho valutato sei modelli: tre famiglie — qwen, gemma e Llama, da 1,5 a 3 miliardi di parametri — ciascuna in due livelli di quantizzazione, 4 e 8 bit, eseguiti con llama.cpp. Il punto di forza del metodo è la misura del consumo: leggo la potenza direttamente dal chip di gestione dell’alimentazione del Raspberry Pi, sommando i dodici rami interni, senza bisogno di alcuno strumento esterno. La qualità è valutata su cinque benchmark standard, dal ragionamento alla matematica al codice. Il tutto è organizzato in due campagne: la prima confronta i modelli a parità di condizioni, la seconda studia l’effetto del numero di thread.

## Slide 4: Risultati e conclusioni
Sintesi dei risultati
  Miglior configurazione
    qwen2.5-1.5B a 4 bit, 2 thread: miglior compromesso energia–qualità–latenza
  Quantizzazione a 4 bit conveniente
    qualità equivalente agli 8 bit, ma circa il 18% di energia in meno e minore latenza
  Parallelismo: 2 thread ottimali
    oltre i 2 thread non si guadagna (collo di bottiglia: la banda di memoria)
  Raspberry Pi 5 adeguato
    esegue LLM fino a ~3 miliardi di parametri quantizzati
    senza incorrere in throttling termico
Dario Guidi 4
Notes: I risultati. La configurazione migliore è il modello più piccolo, qwen a 4 bit con 2 thread: il miglior compromesso tra energia, qualità e latenza. La quantizzazione a 4 bit si è rivelata conveniente: stessa qualità degli 8 bit, ma circa il 18% di energia in meno e una latenza inferiore. Sul parallelismo, 2 thread sono l’ottimo: oltre non si guadagna, perché il collo di bottiglia diventa la banda di memoria. In conclusione, il Raspberry Pi 5 è in grado di eseguire modelli fino a circa 3 miliardi di parametri quantizzati senza surriscaldarsi. Grazie per l’attenzione.